## Slide 1: Újszerű automatizált rádiótelemetriás rendszer az etológiai és ökológiai kutatásokban
Ifj. Wohlfart Richárd
Wohlfart Richárd
Miklós Ákos

## Slide 2
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 3
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 4
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 5: Az automatizált rendszer
Forgómotoros antennarendszer
Többcsatornás vevőkészülék
Vezérlőszoftver és modem
Kézivevő androidos alkalmazással
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Richárd Wohlfart

## Slide 6: A jeladók
868 MHz ISM sávban működnek, az optimális antennaméret kicsi, 80-120 mm
+10 dBm kisugárzott teljesítmény, -40 és -20 dBm a szokásos
Akár 0.2 grammos adó is készíthető
Tetszőlegesen programozhatóak a jeladók
Sok típusban cserélhető az elem
Tudunk készíteni testüregbe beültethető jeladókat
Elemfeszültség, hőmérséklet, fény, nedvesség és másik egyed közelségének detektálásáról szenzor adatokat küldhetnek
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 7
Az utófeldolgozás során matematikai módszerekkel pontosítjuk az eredményeket
Kalibrációs mérések alapján korrigáljuk a méréseket
Előállnak a javított időbélyegezett pozícióadatok
A rendszer pontosságának köszönhetően, a területhasználat finom részletei is láthatóak
Részletesebb képet mutat, mint a minmál konvex poligon alkalmazása
Mozgáspályák meghatározása is lehetséges
Állatok mozgásának animált megjelenítése
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
3 északi pocok területhasználatának 5 napos vizsgálata. Miklós Péter kutatócsoportjának eredménye. 2024. 07.
Az adatok kiértékelése

## Slide 8: Az utóbbi év eredményei

## Slide 9
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
A videón látható amikor az állatok közel kerülnek egymáshoz (~1m méter távolság)
Történik-e interakció közöttük?
Near Field Detector
Új szenzoros módszer az állatok közelségének detektálására
Használható szülő-utód kapcsolat követésére
Egyéb objektumok is megjelölhetőek: fészek, járat stb…
Az adók közti távolság mérésének hibája kisebb, mint az abszolút mérésé
Állatok közelségének detektálása
Near field detector
+20 mg
Near field detector
+20 mg
Állítható 10 – 50 cm

## Slide 10
Környezeti fény, vagy IR szenzor
+20 mg
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Ismert az jeladó távolsága => megbecsülhető a vételi jelszint
Ha sokkal kisebb jelet veszünk ennél, akkor az állat valószínűleg föld alatt van
Ha erősebb a vártnál, akkor repül, vagy magalati ponton van
Fényérzékelővel kiegészítve a jeladót, plusz információt kapunk erről
Föld felett vagy föld alatt?

## Slide 11
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Motiváció:
„Hová tűnnek az állatok?”
Élethosszig tartó monitorozása kistestű állatoknak
Ritkán, évente max. néhányszor előforduló időszakok intenzív megfigyelése (párzási időszak)
Mozgáskörzetből kitörő mozgások, diszperzió, élőhely váltás, emberi tevékenység hatásának vizsgálata
Hosszú távú vizsgálatok kivitelezése

## Slide 12
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Potenciális megoldások:
Nagyobb energiaforrás
Kisebb adóteljesítmény
Napelem használata
Ritkább adás, naptár szerinti ütemezés
Mindegyiknek vannak hátrányai
Hosszú távú vizsgálatok kivitelezése

## Slide 13
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Megoldásunk a problémára:
Távolról történő bekapcsolás
A bekapcsolást követően egy adott program szerint működik
Választható többféle működési program
A program végén automatikusan hibernál
Hibernáció: nagyon kis fogyasztású állapot
~1-5g adó => 2-8 év készenléti idő
Hosszú távú vizsgálatok kivitelezése
Rákosi viperába beültetett távolról aktiválható jeladó, Halpern Bálint, Rákosi vipera védelmi program
Rádióvevő
+50 mg

## Slide 14
Az adó távolról való aktiválása kézi vevős keresés esetében
Bekapcsoló jel,
Program kiválasztás
Adás program szerint
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 15
Az adó távolról való aktiválása automatizált rendszer esetében
Bekapcsoló jel,
Program kiválasztás
Adás program szerint
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd

## Slide 16
Halpern Bálint, Rákosi vipera védelmi program,
Fotó: Endrédi Lajos
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Halpern Bálint biztosította a lehetőséget a kísérlethez
Beültetett jeladók
A viperák 80 cm hosszú mesterséges üregben a föld alatt
850 méterről még biztonságosan be tudtuk kapcsolni az adót,
-100 dBm erősségű jelet vettünk
Tesztelés a Rákosivipera-védelmi Központban

## Slide 17
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd
Inverz keresés – „radar üzemmód”
Csak hatótávon belül ad az adó
Nagy biztonsággal visszafogható az állat
Hibrid üzemmód: használható automatizált és kézi kereséssel is
Az adó aktív fogyasztása nélkül detektálható, ha az állat bizonyos megjelölt objektumok közelébe kerül
Pl.: költöző madarak adott területre visszatérésének detektálása
Drónos megoldások
A távoli aktiváció által nyújtott további lehetőségek

## Slide 18
Kérdések
Elérhetőségeink:
info@telemetry.hu
www.telemetry.hu
info@telemetry.hu | www.telemetry.hu | Wohlfart Richárd